Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Изменения, внесенные в часть 3 «Существующее положение в сфере производства»

1.2. Изменения, внесенные в часть 3 «Перспектива развития системы теплоснабжения»

1.3. Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей»

1.4. Изменения, внесенные в раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

1.5. Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей»

1.6. Изменения, внесенные в Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

1.7. Изменения, внесенные в раздел 8 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Введение

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения МО Шапкинского сельского поселения на 2017 год с целью выполнения требования п. 22  Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. внесены соответствующие корректировки.

| Данные подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | Данные не требуют актуализации |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3. Скорректированы предложения по вводу в эксплуатацию новых источников тепловой энергии (мощности) для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтена реконструкция тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкция тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 Скорректированы предложения строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Топливные балансы скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3. |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. | Данные не требуют актуализации |

1.ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Изменения, внесенные в часть 2 Существующее положение в сфере производства

п. 2.1., п. 2.2.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 и реконструкции тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3

2.1 . Существующие источники теплоснабжения

В Шапкинском сельском поселении  Тосненского района Ленинградской области располагаются 2 котельные, входящие в зону обслуживания теплоснабжающей организации ОАО «Тепловые сети».

п. Шапки, ул.Школьная, д.6(котельная Шапки-1)

- Котельная представляет собой одноэтажную конструкцию контейнерного типа,  установленную на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на мазуте

- В котельной установлены котлы – ТТ-50 - 250 - 2 шт.

- Установленная мощность – 1,2 Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 0,29  Гкал/час

- Расход на собственные нужды - 9 %

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику

95-70 0С

- Доставка топлива осуществляется автотранспортом

- Учет топлива производится косвенным путем.

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Отпуск тепла потребителям за 2016 г. составил 537,07 Гкал

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3(котельная Шапки-2)

- Здание (фундамент – бетонный ленточный, стены – кирпичные, кровля рулонная совмещенная по железобетонным плитам).

- Котельная работает на дизельном топливе

- В котельной установлены котлы – ТТ 100-2000 - 1 шт.

- Установленная мощность – 0,28 Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 0,12  Гкал/час

- Расход на собственные нужды  - 1 %

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику

95-70 0С

- Доставка топлива осуществляется автотранспортом

- Учет топлива производится косвенным путем

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится

- Отпуск тепла потребителям за 2016 г. составил 543,88 Гкал

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

2.2. Существующие тепловые сети

п. Шапки, ул.Школьная, д.6(котельная Шапки-1)

Система теплоснабжения – закрытая, ГВС – отсутствует.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику

95-70ᵒC.

Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 25 до 63 мм.

Способ прокладки тепловых сетей различный: подземная бесканальная, надземная.

Год ввода в эксплуатацию – 2012 год.

Тепловые потери в тепловых сетях – 35%

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

К тепловым сетям, расположенных на территории п. Шапки-1, подключены:

- 3 многоквартирного жилого дома;

- общественные здания (администрация).

п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3(котельная Шапки-2)

Система теплоснабжения – закрытая, ГВС – отсутствует.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику

95-70ᵒC.

Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 25 до 63 мм.

Способ прокладки тепловых сетей различный: подземная бесканальная, надземная.

Год ввода в эксплуатацию – 2012 год.

Тепловые потери в тепловых сетях – 12%

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

К тепловым сетям, расположенных на территории п. Шапки-1, подключены:

- 5 многоквартирных жилых домов;

- общественные здания (лыжная спортивная база).

1.2. Изменения, внесенные в часть 3 «Перспектива развития системы теплоснабжения»

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 и реконструкции тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3

Для усовершенствования системы теплоснабжения в МО Шапкинском сельском поселении проведены следующие мероприятия:

- организована схема теплоснабжения (2-х трубная зависимая, закрытая);

- температурный режим для системы отопления – 95-70ᵒC;

- реконструкция источника тепловой энергии п. Шапки, ул.Школьная, д.6 и

реконструкции источника тепловой энергии в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 (переход на дизельное топливо).

1.3. Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей»

пп.2.5.,2.6.,2.7.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Шапкинское сельское поселение | 2016 г. | 2017 г. |
| п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | 82,20 | 18,20 |
| п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | 6,26 | 17,6 |
| Итого: | 88,46 | 35,8 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Шапкинское сельское поселение | 2016 г. | 2017 г. |
| п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | 1,2 | 1,191 | 1,198 |
| п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | 0,28 | 0,279 | 0,278 |
| Итого: | 1,48 | 1,47 | 1,476 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя и указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| Наименование котельной | Существующие потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Перспективные потери тепловой энергии при передаче (Гкал) |
| --- | --- | --- |
| Шапкинское сельское поселение | 2016 г. | 2017 г. |
| п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | 294,11 | 49 |
| п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | 74,31 | 48 |
| Итого: | 368,42 | 97 |

1.4. Изменения, внесенные в раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

пп.4.2., 4.7, 4.8, 4.9.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Шапкинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, имеет следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калитинское сельское поселение |
| 1 | п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | ТТ-50 | 2шт. | 2012 | 1,2 | 0,29 |
| 2 | п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | ТТ-100 | 1шт. | 2012 | 0,28 | 0,12 |
| Итого: |  |  | 1,48 | 0,41 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Изменение температурного графика отпуска тепловой энергии на теплоисточниках муниципального образования не планируется.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Изменения установленной мощности котельной п. Шапки не планируется.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шапкинское сельское поселение |
| 1 | п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | 0,28 | 0,28 |
| Итого: | 1,48 | 1,48 |

1.5. Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей»

п.п. 5.5.

Пункт скорректирован с учетом реконструкции тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции тепловых сетей в 2010г. п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3.

5.5.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | 0,365 | км (в 2- трубном измерении) | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | Реконструкция теплосетей п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | 0,251 |  |  |

1.6. Изменения, внесенные в Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

Раздел скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т.у.т.) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шапкинское сельское поселение | 2016 г. | 2017 г. |  |
| п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | мазут | 164,65 | 99844,23 | Диз.топл. | Диз.топл. |
| п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | диз. топливо | 91,97 | 82,06 | Диз.топл. | Диз.топл. |
| Итого: |  | 256,62 | 99926,29 |  |  |

1.7. Изменения, внесенные в раздел 8 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Школьная, д.6; реконструкции источника тепловой энергии в 2012 г. в п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии имеет следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шапкинское сельское поселение |
| 1 | п. Шапки, ул.Школьная, д.6 | 1,20 | 0,29 |
| 2 | п. Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.3 | 0,28 | 0,12 |
| Итого: | 1,48 | 0,41 |